כיוון שעה :

- משוך את הכתר מפתח עד לשמיעת הנקישה השניה.

- כוון את השעה על ידי סיבוב כתר המפתח, כוון את השעה לארבע-חמש דקות קדימה מהשעה הנכונה,  ולאחר מכוון סובב את המחוגים לאחור לשעה הנכונה.

- החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה.

כיוון התאריך :

- משוך את כתר המפתח עד לשמיעץ הנקישה הראשונה.

- כוון את התאריך הרצוי ע"י סיבוב כתר המפתח.

- החזר את כתר המפתח למקומו ע"י לחיצה.

שימוש במד העצר :

מד העצר מאפשר לך למדוד את הזמן החולף עד ל – 59 דקות ו 59 שניות. אין להפעיל את מד העצר כאשר כתר המפתח פתוח, הדבר עלול לשנות את השעה או התאריך.

מדידת זמן :

- לחץ על כפתור A על מנת להפעיל את מד העצר.

- לחץ על כפתור A על מנת לעצור את מד העצר. (ניתן להפעיל שוב את מד העצר על לחיצה נוספת על כפתור A).

- לחץ על כפתור B על מנת לאפס את מד העצר.

# Text boxes

ספר למנגנון 2711  (EF-502)