הוראות הפעלה לשעון PRW-3000 מספר מנגנון 3414

היכרות

אנו מברכים אותך על רכישת שעון הקסיו. כדאי להשיג את המירב מרכישתך, נודה לך על קריאת הוראות ההפעלה. וודא כי השעון נחשף לאור בהיר על מנת להטעין את הסוללות לפני תחילת השימוש בו.

יישומים

הסנסור המובנה של השעון מודד, כיוון, גובה, לחץ ברומטרי וטמפרטורה. תוצאות המדידות מופיעות על מסך התצוגה.  יישומים אלו נותנים יתרונות לאנשים שאוהבים לטייל, לטפס על הרים או כל פעילות אחרת בטבע.

אזהרה !

הסנסור הפנימי של השעון אינו נועד למדידות מקצועיות או דיוק תעשייתי.

יש לוודא כי כל מדידה נעשית פעמיים על מנת להגיע לדיוק מירבי.

חברת CASIO COMPUTER CO. LTD  אינה אחראית על אובדן או כל תביעה בעלולה להתעורר כתוצאה משימוש בשעון זה.

הוראות תפעול השעון יוסברו  ע"י האותיות המופיעות בציור :

לפני תחילת השימוש בשעון אנא בדוק את רמת הטעינה של הסוללה :

- האם האינדיקציה של הסוללה מורה על הרמה "H" או "M" ?                                             במידה וכן השעון טעון , אנא עבור לפעולה השניה.  במידה ולא , השעון אינו טעון, אנא חשוף אותו לאור.

- כוון את עיר היעד שלך ואת שעון הקיץ.

- כוון את השעה.

טעינת השעון:

פני השעון הם תא סולארי המייצר אנרגיה מאור. האנרגיה נאגרת בסוללה פנימית נטענת המאפשרת את פעילות השעון. השעון נטען בכל רגע נתון בו הוא חשוף לאור.

מדריך טעינה:

בכל הזדמנות בה השעון אינו על פרק ידך, ניתן להניח אותו במקום מואר בו הוא חשוף לאור על מנת שייטען. הטעינה המוצלחת ביותר תתקבל מחשיפה למקור אור חזק.

כאשר עונדים את השעון יש לוודא כי פני השעון אינם מוסתרים על-ידי שרוול החולצה, במצב כזה השעון עלול להיכנס למצב "תרדמה" כאשר פני השעון מכוסים, אפילו חלקית.

אזהרה!

כאשר משאירים את השעון תחת אור ישיר לזמן ממושך גוף השעון עלול להתחמם מאד.

יש לשים לב כאשר מחזיקים את השעון לאחר חשיפה ממושכת לאור ישיר, על מנת למנוע כוויה או אי-נעימות לחום גוף השעון. במיוחד במצבים הבאים:

כאשר השעון שהה על לוח המחוונים של המכונית תחת אור שמש ישיר.

כאשר השעון היה בקרבת מנורה לוהטת.

כאשר השעון היה תחת אור שמש ישיר.

חשוב!

כשהשעון מתחמם התצוגה הקריסטלית עלולה להיעלם. התצוגה תחזור למצב נורמלי כאשר השעון ישוב לטמפרטורה נמוכה יותר.

יש להפעיל את פונקצית החיסכון באנרגיה ולהשאיר את השעון במקום שחשוף באופן קבוע לאור, כאשר מאחסנים את השעון לפרק זמן ארוך. זה יבטיח שהסוללה לא תיגמר לחלוטין.

כאשר מאחסנים את השעון לתקופה ממושכת במקום סגור או כאשר עונדים אותו כאשר הוא מכוסה רוב הזמן יגרום לסוללה להיגמר. יש לחשוף את השעון לאור בכל הזדמנות שניתן.

סמן סוללה

ניתן לראות באיזה מצב הסוללה נמצאת בכל רגע על התצוגה, וזה על-פי הסימנים הבאים:

1. H כל הפונקציות זמינות

2. M כל הפונקציות זמינות

3. L תאורה, ביפר מצפצף וחיישנים לא פעילים

4. C מלבד תצוגת השעה וסמן הסוללה (C) כל הפונקציות והתצוגה לא זמינים

5. מסך ריק מלבד הסמן – כל הפונקציות אינן זמינות.

- כשהמילה LOW מהבהבת, כמו שמצוין ברמה 3 לעיל, זה אומר שהאנרגיה מאד נמוכה ויש לחשוף את השעון לאור בהקדם כדי להטעינו.

- ברמה מס' 5 כל הפונקציות אינן זמינות, והגדרות השעון ישובו להגדרות ברירת המחדל הראשוניות שלהן כפי שהוגדרו במפעל. לאחר מכן שהשעון יוטען יהיה צורך להגדיר מחדש את הגדרות השעון הבסיסיות.

- סמן הסוללה יופיע ברגע שהשעון ייטען במעט אנרגיה

- חשיפה מיידית של השעון לאור חזק יכולה להצביע על עלייה מהירה באנרגית השעון, התוצאה האמיתית תתקבל רק אחרי מספר דקות של חשיפה.

- כאשר הסוללה מתרוקנת או מוחלפת, כל המידע המאוחסן בשעון יאבד, וההגדרות ישובו להגדרות המקוריות כפי שיצא השעון מהמפעל.

הוראות כלליות

לחיצה על כפתור D מעבירה את צג השעון ממצב למצב עפ"י האיור הבא , לחיצה על כפתור L מדליקה את התאורה של השעון.

תצוגת שעה

במצב של תצוגת שעה , לחיצה על כפתור E תשנה את אופן התצוגה של המסך הדיגיטלי, עפ"י האיור הבא :

כיוון עיר היעד

- במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור E עד אשר כל אחד מהצעדים הבאים מופיעים : על המסך תופיע המילה hold SET , HT ועיר היעד מהבהבת ,

- לחץ על כפתור A על מנת לבחור את קוד עיר שתשמש כעיר הבית שלך (ישראל יש לכוון ל JRS - ירושלים).

- לחץ על כפתור D המילה DST תופיע על המסך.

- לחץ על כפתור A על מנת לבחור בין כיבוי OFF או הפעלה ON של פונקציה זו.

- לחץ E לסיום התכנות.

שעון קיץ (DST)

- במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור E עד אשר כל אחד מהצעדים הבאים מופיעים : על המסך תופיע המילה hold SET , HT מהבהב , מחוג שניות מצביע על עיר היעד.

- לחץ על כפתור D על מנת להציג את מסך שעון הקיץ.

- לחץ על כפתור A על מנת לבחור בין האפשרויות ON הפעלה או OFF כיבוי.

- לחץ על כפתור E לסיום התכנות.

כיוון השעה והתאריך

- במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור E עד אשר כל                                            אחד מהצעדים הבאים מופיעים : על המסך תופיע המילה                                           hold SET ,HT מהבהב , מחוג שניות מצביע על עיר היעד.

- לחץ על כפתור A על מנת לבחור את קוד עיר שתשמש כעיר                                       הבית שלך.

- לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הפונקציות השונות עפ"י האיור :

- כאשר הגעת לנתון אותו אתה רוצה לכוון, לחץ על כפתור A או C לשנות את הנתון המבוקש.

- לחץ E על מנת לצאת ממצב תכנות.

מצפן דיגיטלי_

המצפן הדיגיטלי יראה את הצפון המגנטי, המצפן יראה 1 מתוך 16 כיוונים  אפשריים.

יש אפשרות לכייל את המצפן מחדש אם הינך חושד שהוא אינו מכוון.

כניסה ויציאה ממצב של מצפן.

1. כאשר הינך במצב של תצוגת שעה או ברומטר או טרמומטר או מד גובה, לחץ על כפתור

C על מנת להיכנס למצב של  מצפן דיגיטלי.  השעון יתחיל מיד את תפעול המצפן ולאחר

כשתי שניות יוצג הצפון על גבי התצוגה.

2. לחץ על כפתור D על מנת לחזור למצב של תצוגת שעה.

קריאה של המצפן.

1. היכנס למצב של מצפן דיגיטלי

2. הנח את השעון על משטח ישר או וודא כי מנח היד הוא אופקי.

3. כוון את השעה 12 לכוון אותו אתה רוצה למדוד.

4. לחץ על כפתור C על מנת לאתחל את המדידה של המצפן.

5. לאחר שתי שניות יופיע כיוון המדידה.

6. הערך שמופיע על התצוגה מציין את הזווית בין הצפון המגנטי (0 מעלות) ותוצאת

הכיוון של המדידה.

כיול המצפן הדיגיטלי

ניתן לכייל את השעון על ידי הזנת הצפון(יש להשתמש בשיטה זו כאשר הינך נמצא במקום בו יש השפעה מגנטית) או כיול ע"י הצפון (במצב זה אתה "מלמד" את השעון היכן הצפון, את הצפון יש לאתר בעזרת מצפן אחר) ושיטה שלישית הינה השיטה הדו-כיוונית.

כיול בעזרת הצפון המגנטי

1. לחץ על כפתור E עד אשר על המסך תופיע התצוגה ---1---,

2. לחץ על כפתור A או C לכיול הצפון המגנטי.

3. לחץ על כפתור E לסיום הכיול.

כיול בעזרת השיטה הדו כיוונית

1. לחץ על כפתור E עד אשר על המסך  מהבהב.

2. לחץ על כפתור D על מנת להציג  את מסך הכיול , בזמן זה תופיע התצוגה ---1---

3. הנח את השעון על משטח ישר לא משנה באיזה כיוון ולחץ על כפתור C על מנת לכייל את

הכיול הראשון, הספרה 2 תופיע על המסך.

4. סובב את השעון 180 מעלות.

5. לחץ על כפתור C על מנת לבצע את הכיול השני, בסיום הכיול תופיע המילה OK.

כיול ע"י הצפון

1. לחץ על כפתור E עד אשר על המסך  מהבהב.

2. לחץ על כפתור D פעמיים על מנת להציג  את מסך הכיול , בזמן זה תופיע התצוגה N.

3. הנח את השעון על משטח ישר כך שהשעה 12 תופנה לכיוון הצפון (לכוון בעזרת  מצפן

אחר).

4. לחץ על כפתור C המילה OK תופיע על המסך.

שימוש במצפן בזמן טיפוס או הליכה.

סידור המפה ומציאת המיקום הנוכחי

- בזמן השעון על ידך, כוון אותו כך שיפנה לכיוון האופק.

- לחץ כל כפתור C על מנת לקבל קריאה מהשעון.

- סובב את המפה כך שהצפון של המפה יהיה מתואם עם הצפון של השעון.

- מקם את עצמך תוך כדי צפיה בתווי השטח שמסביבך.

מציאת כיוון לעבר אובייקט

- מקם את המפה לכיוון הצפון של המפה ומקם את עצמך יחסית לתווי השטח.

- כוון את המפה כך שהיעד אלין אתה רוצה להגיע נמצא לפניך.

- כאשר השעון על ידך, כוון אותו לכוון האופק.

- לחץ על כפתור C לקבל מדידה מהמצפן.

- עדין בזמן אחיזתך את המפה לפניך, סובב את גופך  עד אשר הצפון של השעון מורים על אותו כיוון.

קביעת זווית לכוון יעד המטרה

- כוון את המפה כך שהצפון של המפה והצפון של השעון מורים על אותו כיוון, מקם את עצמך יחסית לתווי השטח.

- כפי שמופיע באיור , שנה את מיקומך כך שתכוון אל היעד אליו אתה רוצה להגיע, אך הקפד שהצפון של המפה מתואם עם הצפון של השעון.

- לחץ כל כפתור C על מנת לקבל מדידה מהמצפן.

- בזמן שהמצפן עובד לחץ על כפתור E על מנת לאחסן את המדידה בזיכרון.

- כעת תוכל להתקדם הזמן ניטור של כיוון המדידה ובדיקה שהחץ המורה נשאר כל העת על השעה 12.

ברומטר/טרמומטר (מד טמפרטורה)

השעון מצוייד בחיישן המסוגל למדוד את לחץ האוויר (לחץ ברומטרי) ובחיישן למדידת הטמפרטורה. השעון מגיע מכויל, אך ניתן לכייל אותו גם באופן עצמאי.

כיצד לבדוק לחץ ברומטרי וטמפרטורה

לחץ על כפתור B במצב של תצוגת שעה או בכל אחד ממצבי החיישנים השונים. השעון באופן אוטומטי ייחל במדידה, לאחר מספר שניות תופיע התוצאה על הצג

* תוצאת הלחץ הברומטרי תופיע ביחידות מיליבר

* תוצאות הטמפרטורה יופיו היחידות של 0.1 צלזיוס.

* הצג הברומטרי יתן תוצאה ----- במידה והלחץ הברומטרי שנמדד אינו נצא בטווח

המקובל 260-1100.

* צג הטמפרטורה יציג ---- באם המדידה אינה בטווח של מינוס 10 מעלות ועד +60

מעלות צלזיוס.

גרף לחץ ברומטרי

לחץ ברומטרי מציין את השינויים באטמוספירה. על ידי ניטור השינויים ניתן לחזות את מגז-האוויר. גרף הלחץ הברומטרי מראה את הקריאות של ה- 16 שעות האחרונות.

ניתן לראות בתצוגה של השעון את מצב הלחץ הברומטרי, עליה בלחץ הברומטרי (תצוין ע"י על ידי עליה בגרף) מייצגת שיפור במזג האוויר ולהיפך.

אם יש שינויים פתאומיים במזג האוויר או הטמפרטורה, התצוגה הגרפית יכולה להופיע רק בחלק אחד של הצג, הגרף כולו יופיע לאחר שמזג האוויר יתייצב.

כמו כן בעיות נוספות בהופעת התצוגה של הגרף הברומטרי יכולות להיגרם עקב תקלה בסנסור או בגלל סוללות לא תקינות.

מידע נוסף על מדידות ברומטר וטמפרטורה.

חישוב המדידה של הלחץ הברומטרי או הטמפרטורה מתחיל מייד אם כניסה  לחיישן המתאים, לאחר מכן מדידות נוספות של לחץ ברומטרי או טמפרטורה נלקחות כל חמש שניות בשלוש דקות הראשונות.

המילה BARO מהבהבת על המסך כאשר המדידה מתבצעת.

הברומטר מבצע מדידה אוטומטית כל שעתיים (החל מחצות), ללא קשר למסך בו השעון נמצא.  שלוש המדידות האחרונות משמשות לבניית הגרף.

כאשר השעון נמצא במצב של מדידת לחץ ברומטרי מחוג

השניות משמש כאינדיקטור הצביע על ההבדל בין הערך

האחרון שנמדד באופן יזום לבין מדידת הערך האחרונה

שנלקחה באופן אוטומטי ע"י השעון.

מחוג השניות יכול להצביע על הבדל של עד 10 מיליבר.

מחוג השניות יצביע על Over או Under עם מדידת הלחץ

הברומטרי נמצאת מחוץ לטווח מדידת הסקאלה.

מחוג השניות יזוז לכיוון השעה 9 במידה ומכל סיבה

שהיא לא נלקחה מדידה של הלחץ הברומטרי.

תצוגת שעת זריחה ושקיעה

באפשרותך לאתר את שעת הזריחה והשקיעה בתאריך ספציפי.                                                (בין ה – 1/1/2000 ועד ה – 31/12/2099)

- לחץ על כפתור D על מנת להגיע למצב של שעת זריחה/שקיעה

- לחץ על כפתור A  או C  על מנת לעבור בין התאריכים השונים.

שעון עולם

שעון זה מציין את השעה ב – 48 ערים שונות בעולם.

במצב של תצוגת שעון עולם, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הערים השונות.

שינוי עיר יעד בין שעון קיץ לשעון סטנדרטי

- במצב של שעון עולם , לחץ על כפתור D על מנת לבחור את העיר הרצויה.

- לחץ על כפתור A עד אשר המילה DST מופיעה על הצג.

סטופר

פונקצית הסטופר מאפשרת למדוד זמן חולף ושתי סיומות שונות.

טווח הפעולה של הסטופר עד 59 דקות ו 59.99 שניות.

מדידת זמן

- לחץ על כפתור A על מנת שהסטופר יתחיל לעבוד.

- לחץ על כפתור A על מנת לעצור את מדידת הסטופר.

- לחץ על כפתור C על מנת לאתחל את הסטופר למצב התחלה 00.

טיימר

כיוון טיימר

- במצב של תצוגת טיימר , לחץ על כפתור D עד אשר המסך מהבהב.

- לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין הפונקציות השונות

- לחץ על כפתור A או C על מנת לשנות את הנתונים.

- לחץ על כפתור E לצאת ממצב תכנות.

שעון מעורר

בשעון זה ארבעה שעונים מעוררים, שעון נודניק וסיגנל שעה עגולה.

כיוון שעון מעורר

- במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעונים השונים.

- לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור E עד אשר המסך מהבהב.

- לחץ על כפתור D על מנת לעבור בין השעות לדקות.

- לחץ על כפתור A או C על מנת לכוון את הזמן המבוקש.

- לחץ על כפתור E ליציאה ממצב תכנות.

הדלקה/כיבוי של השעון המעורר

- במצב של שעון מעורר, לחץ על כפתור A על מנת לעבור בין השעונים השונים.

- לאחר שנבחר השעון שאותו רוצים לכוון, לחץ על כפתור B על מנת לבחור מצב של כבוי (OFF) או דלוק (ON).

השתקה של כפתורי התפעול של השעון

- במצב של תצוגת שעה, לחץ על כפתור E עד אשר על המסך תופיע המילה                                           hold SET ,HT ועיר היעד מהבהבת.

- לחץ על כפתור D  עד שתגיע לסמך MUTE.

- לחץ על כפתור A  להפעלה/כיבוי של הפונקציה.

- לחץ על כפתור E  ליציאה ממצב תכנות.

ידע על התאורה האוטומטית

הפעלת התאורה האוטומטית, גורמת לכך שהתצוגה תואר לשתי שניות, בכל פעם שהיד תופנה בזוית של 40 מעלות. התאורה האוטומטית מופעלת רק כאשר אמת התאורה נמצאת מתחת לסף מסוים, היא לא תופעל כאשר יש אור בהיר בסביבה.

אזהרה !

* כאשר הינך קורא את השעה, וודא כי אתה עושה זאת בבטחה, במיוחד בזמן פעילות

שעלולה לגרום לפציעות.

* לפני ביצוע פעילות ספורטיבית כגון רכיבה על אופניים, רכיבה על אופנוע וכדומה,

וודא כי פונקצית התאורה האוטומטית כבויה, על מנת להימנע מהפעלת התאורה לשווא

ולמנוע הסחת דעת מיותרת שעלולה לגרום לפציעות.

הפעלת התאורה האוטומטית

בצג השעה, לחץ על כפתור L במשך מספר שניות על מנת לעבור בין האפשרויות של הפעלת התאורה האוטומטית (תוצג על המסך אינדיקציה) או כיבוי האפשרות (יעלם הסימן על המסך). כאשר האפשרות של תאורה אוטומטית מופעלת הסימן יופיע גם בכל שאר הצגים של השעון.