הוראות הפעלה מנגנון 4389 EFX-500

מידע כללי

בשעונים בעלי מסגרת מסתובבת, יש לכוון את הסימן למחוג הדקות,

לאחר זמן מה יש לקרוא שוב את סימון השנתות על המסגרת במקום בו

מצביע מחוג הדקות וכך נוכל לדעת כמה דקות עברו מתחילת המדידה.

שעונים נגד מים מצויידים בכתר מפתח מתברג וננעל,

בדגמים כאלו חובה לשחרר את הנעילה לפני שמושכים את כתר

המפתח לכיוון השעון. (כיוון פתיחת השעון עפ"י האיור) שימו לב ,

לאחר פתיחת הנעילה השעון אינו נגד מים !!!  חובה להבריג ולנעול

היטב את השעון לאחר גמר הכיוון, על מנת לאטום אותו בשנית.

לכתר המפתח מספר מצבים על פי האיור הבא :

כיוון שעה

- משוך את כתר המפתח עד הנקישה השניה, מחוג השניות ינוע לכיוון השעה 12 וייעצר.

- כוון את המחוגים ע"י סיבוב כתר המפתח (סיבוב עם כיוון השעון), כוון את השעון ארבע/חמש דקות לפני הזמן המדויק ואחר מכן הזז את המחוגים לאחור לזמן המדויק.

- החזר את כתר המפתח למצבו הרגיל.

כיוון היום

- משוך את כתר המפתח עד לנקישה הראשונה.

- כוון את התאריך ע"י סיבוב כתר המפתח לכיוונך.

- החזר את כתר המפתח למצבו הרגיל.

סטופר

הסטופר מאפשר למדוד זמן חולף עד 11 שעות, 59 דקות ו 59  שניות.

- לחץ על כפתור  A לתחילת המדידה.

- לחץ על כפתור A להפסקת המדידה, להמשך המדידה לחץ פעם נוספת על כפתור A. מחוג

השניות ינוע ימינה ושמאלה במהלך 60 השניות הראשונות.

- בדוק את המדידה, לדוגמא : מראה זמן שנמדד של שתי דקות ו 37.80  שניות.

- לחץ על כפתור B על מנת לאתחל את המדידה